## Slide 1
Radiation Processing Management Facility
Arif Rachmanto
arif038@brin.go.id
+62856 111 2267
Pelatihan Petugas Mesin Berkas Elektron PT. Gajah Tunggal
Direktorat Pengembangan Kompetensi BRIN - 2025

## Slide 2: BIODATA
- Peneliti Ahli Muda
Material Detektor Radiasi
Iradiator Gamma
Elektron Beam
Water Treatment System
Jabatan
Keahlian

## Slide 3
Perka Bapeten No 6 Tahun 2023
ISO 9001
ISO 11137

## Slide 4
1
Perka BAPETEN 6 TAHUN 2023

## Slide 5: Perka Bapeten No 6 Tahun 2023
Pengganti Perka Bapeten No 4 Tahun 2010
Tujuan
memastikan tujuan keselamatan tercapai
Ruang Lingkup
Instalasi nuklir
pertambangan bahan galian nuklir
pemanfaatan sumber radiasi pengion.

## Slide 6: Istilah
Sistem manajemen adalah sekumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi untuk menetapkan kebijakan dan sasaran, serta memungkinkan sasaran tersebut tercapai secara efisien dan efektif, dengan memadukan semua unsur organisasi yang meliputi struktur, sumber daya, dan proses.
Dokumen adalah setiap informasi tertulis dan/atau dalam bentuk gambar yang menerangkan, mendefinisikan, menetapkan, dan menyatakan suatu kegiatan.
Rekaman adalah bukti objektif kegiatan yang telah dilakukan atau hasil yang dicapai
Proses adalah serangkaian kegiatan yang saling berinteraksi untuk mengubah masukan menjadi keluaran

## Slide 7: Istilah
Dokumentasi Sistem Manajemen adalah Dokumen dan Rekaman yang dipersyaratkan dalam Sistem Manajemen untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi
Pemegang Izin adalah badan usaha yang memiliki perizinan berusaha sektor ketenaganukliran atau badan hukum publik yang memiliki izin dari Badan Pengawas
Tenaga Nuklir
Manajer adalah orang perseorangan menjadi bagian dari organisasi pemegang izin yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan Sistem Manajemen untuk mencapai keselamatan

## Slide 8: SISTEM MANAJEMEN
Siapakah Pemegang Izin?
Pemegang Izin menyusun, menetapkan, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, dan meningkatkan Sistem Manajemen secara berkelanjutan untuk memastikan tujuan keselamatan tercapai

## Slide 9: SISTEM MANAJEMEN
Sistem Manajemen sebagaimana mencakup:
a. budaya keselamatan dan budaya keamanan;
b. penerapan pendekatan bertingkat persyaratan Sistem Manajemen
c. Dokumentasi Sistem Manajemen;
d. kebijakan dan perencanaan;
e. tanggung jawab manajemen;
f. manajemen sumber daya;
g. pelaksanaan proses dan
h. pengukuran efektivitas, penilaian, dan peluang perbaikan.

## Slide 10: Budaya Keselamatan dan Keamanan
Pemegang Izin membangun dan menumbuhkembangkan budaya keselamatan dan budaya keamanan
Budaya keselamatan diwujudkan dengan menerapkan sikap, tindakan, dan perilaku individu dalam organisasi yang mengutamakan pentingnya keselamatan yang dilaksanakan secara benar, saksama, dan penuh rasa tanggung jawab
Budaya keamanan diwujudkan dengan membangun karakteristik, sikap serta kebiasaan organisasi dan individu untuk mendukung dan meningkatkan budaya keamanan

## Slide 11: Penerapan Pendekatan Bertingkat Persyaratan Sistem Manajemen
Strategi penerapan persyaratan sistem manajemen yang disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan nuklir
Contoh : Untuk PLTN, klasifikasi risiko selalu "tinggi" karena potensi kecelakaan besar, kompleksitas operasi reaktor, dan dampak radiasi luas. Pemegang izin wajib mengidentifikasi semua proses

## Slide 12: Dokumentasi Sistem Manajemen
Dokumentasi Sistem Manajemen berupa Dokumen dan Rekaman yang terkendali, dapat digunakan, lengkap, jelas, mudah dibaca, mudah dipahami, mudah diidentifikasi dengan segera, dan tersedia pada saat digunakan
Pengendalian Dokumen dan Rekaman meliputi kegiatan persiapan, peninjauan, pengesahan, distribusi, penarikan, dan/atau perubahan termasuk pemusnahan
Pemegang Izin mengevaluasi Dokumen sebagaimana secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
Jika terjadi perubahan, Pemegang Izin harus menyampaikan kepada Kepala Bapeten paling lama 7 (tujuh) hari setelah dokumen telah disahkan

## Slide 13: Kebijakan Dan Perencanaan
Kebijakan dimaksud memuat:
a. visi, misi, dan kebijakan Sistem Manajemen;
b. kebijakan terhadap keselamatan sebagai prioritas
utama;
c. identifikasi interaksi antara manusia, teknologi dan
organisasi;
d. perilaku personel yang diharapkan dalam
pelaksanaan budaya keselamatan dan budaya
keamanan; dan
e. akuntabilitas keselamatan

## Slide 14: Kebijakan Dan Perencanaan
Keselamatan mencakup keselamatan nuklir dan/atau keselamatan radiasi.
Keamanan sebagaimana dimaksud meliputi:
a. proteksi fisik instalasi dan bahan nuklir;
b. keamanan zat radioaktif; dan/atau
c. garda-aman
Pemegang Izin menunjuk paling sedikit 1 (satu) Manajer di semua tingkat organisasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan
Kebijakan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

## Slide 15: Kebijakan Dan Perencanaann
Pemegang Izin melakukan perencanaan dengan menetapkan tujuan, strategi, dan sasaran organisasi secara terpadu dan sesuai dengan kebijakan kepemimpinan untuk keselamatan
Pemegang Izin meninjau pelaksanaan terhadap perencanaan) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

## Slide 16: Tanggung Jawab Manajemen
Pemegang Izin dalam melaksanakan tanggung jawab manajemen Pasal 21 Keselamatan dan Keamanan tercapai

## Slide 17: Manajemen Sumber Daya
Pemegang Izin melakukan manajemen sumber daya, menentukan dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan keselamatan dan keamanan.
Program pengembangan sumber daya manusia meliputi:
a. standar kompetensi yang diperlukan;
b. perencanaan pengadaan personel;
c. pendidikan dan pelatihan
d. sertifikasi

## Slide 18: PELAKSANAAN PROSES
Pemegang Izin memastikan pelaksanaan proses terhadap Sistem Manajemen diidentifikasi, ditetapkan, dikembangkan, dan dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi tanpa mengorbankan keselamatan.
Proses sebagaimana dimaksud diidentifikasi sesuai urutan Proses dan interaksi antar-Proses untuk memastikan keselamatan produk dan layanan terkendal
Pengendalian produk dan layanan dilakukan untuk mencegah:
a. kerusakan;
b. degradasi;
c. kehilangan identitas;
d. penyalahgunaan; dan
e. bahaya terhadap keselamatan dan keamanan.

## Slide 19: PELAKSANAAN PROSES
Pemegang Izin memastikan kegiatan pemeriksaan, pengujian, verifikasi, dan validasi produk dan layanan sebagaimana dimaksud dalam telah dilaksanakan sebelum serah terima
Pemegang Izin memastikan produk tersimpan dalam tempat penyimpanan mampu melindungi secara memadai sebelum produk digunakan
Pemegang Izin dalam melaksanakan proses bertanggung jawab dalam pengelolaan rantai pasok yang berdampak pada keselamatan fasilitas dan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir

## Slide 20: Pengukuran Efektivitas, Penilaian, Dan Peluang Perbaikan
Pemegang Izin melakukan pengukuran efektivitas pada sistem manajemen organisasi untuk mengonfirmasikan kemampuan organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan dan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan.
Dalam mengukur efektivitas pemegang Izin melakukan kegiatan paling sedikit meliputi:
a. instruksi kerja;
b. potensi bahaya;
c. sarana dan prasarana;
d. pengalaman pelaksanaan kegiatan; dan
e. dampak keselamatan yang dapat ditimbulkan dari
kegiatan

## Slide 21
1
ISO 9001
Notes: Sebagai agenda PERTAMA, akan kami sampaikan tentang Profil Layanan Pengembangan Kompetensi SDM yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Kompetensi BRIN

## Slide 22: ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 = standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO)
Standar ini menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk memastikan konsistensi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, mematuhi regulasi, dan mencapai perbaikan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis risiko

## Slide 23: ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 terdiri dari 10 klausul utama:
Klausul 1 : Ruang Lingkup
Klausul 2 : Acuan Normatif
Klausul 3 : Istilah dan Definisi
Klausul 4 : Konteks organisasi.
Klausul 5: Kepemimpinan.
Klausul 6: Perencanaan.
Klausul 7: Dukungan (termasuk sumber daya dan kompetensi).
Klausul 8: Operasi.
Klausul 9: Evaluasi kinerja.
Klausul 10: Perbaikan

## Slide 24: ISO 9001:2015
Klausul 4 "Konteks Organisasi“ menjadi fondasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) dengan memastikan organisasi memahami lingkungan internal dan eksternalnya
Klausul 5 berjudul "Kepemimpinan" menekankan peran aktif manajemen puncak dalam mendukung dan memastikan efektivitas Sistem Manajemen Mutu (SMM)
Klausul 6 berjudul "Perencanaan" menekankan pendekatan proaktif berbasis risiko untuk memastikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) efektif mencapai tujuan mutu.

## Slide 25: ISO 9001:2015
Klausul 7 berjudul "Dukungan" (Support) menjelaskan persyaratan sumber daya dan kemampuan yang diperlukan untuk memastikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berjalan efektif
Klausul 8 berjudul "Operasi" merupakan inti pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM), yang memastikan proses produksi dan penyediaan layanan berjalan sesuai persyaratan pelanggan serta mengendalikan risiko operasional
Klausul 9 "Evaluasi Kinerja" (Performance Evaluation) memastikan organisasi secara sistematis memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi efektivitas Sistem Manajemen Mutu (SMM)

## Slide 26: ISO 9001:2015
Klausul 10 berjudul "Peningkatan" (Improvement) menekankan komitmen organisasi terhadap perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi kinerja SMM

## Slide 27
3
ISO 11137

## Slide 28: ISO 11137
ISO 11137 adalah rangkaian standar internasional untuk sterilisasi produk kesehatan menggunakan radiasi (gamma dari Co-60/Cs-137, sinar elektron, atau sinar X)
ISO 11137-1: Persyaratan pengembangan, validasi, dan kontrol rutin proses sterilisasi radiasi untuk memastikan Sterility Assurance Level (SAL) seperti 10⁻⁶
ISO 11137-2: Metode penentuan dosis sterilisasi minimum (misalnya 15-25 kGy) berdasarkan bioburden (kontaminasi mikroba awal), termasuk audit dosis berkala

## Slide 29: ISO 11137
ISO 11137-3: Panduan untuk dosimetri (pengukuran dosis radiasi) agar proses akurat dan traceable
TS 11137-4: Panduan kontrol proses untuk memastikan konsistensi.

## Slide 30: ISO 11137
Process validation inputs meliputi tiga, yaitu Installation Qualification (IQ), Operational Qualification (OQ), dan Performance Qualification (PQ)

## Slide 31: ISO 11137
Installation Qualification (IQ)
IQ memverifikasi bahwa peralatan sterilisasi (seperti iradiator gamma Co-60, akselerator elektron, atau sinar X) terinstal dengan benar sesuai spesifikasi desain dan manual pabrik.​
Input utama: Dokumentasi instalasi, kalibrasi dosimeter, sistem kontrol, dan utilitas pendukung (listrik, pendingin).
Tujuan: Memastikan peralatan siap operasi, traceable ke standar dosimetri ISO 11137-3, dengan bukti fisik seperti sertifikat kalibrasi

## Slide 32: ISO 11137
Operational Qualification (OQ)
OQ menguji bahwa peralatan beroperasi sesuai rentang parameter yang ditentukan dalam kondisi worst-case (misalnya dosis minimum/maksimum, beban maksimal).
​
Input utama: Pengujian parameter kritis seperti dosis radiasi (kGy), waktu eksposur, kecepatan konveyor, distribusi dosis (Dmin/Dmax ratio ≤1.5), dan pengukuran dosimeter Gafchromic atau Alanine ESR.
Tujuan: Konfirmasi proses dapat mencapai dosis sterilisasi (misalnya 25 kGy) secara repeatable, termasuk simulasi siklus penuh tanpa produk untuk identifikasi batas proses.

## Slide 33: ISO 11137
Performance Qualification (PQ)
PQ membuktikan bahwa proses sterilisasi secara konsisten menghasilkan produk steril pada kondisi produksi normal menggunakan produk aktual atau representatif.​
Input utama: Pengujian sterilitas (fractional exposure: 100 sampel pada dosis verifikasi), bioburden baseline, dan pengujian degradasi material (fungsi, kemasan, kekuatan tarik pasca-iradiasi).
Tujuan: Verifikasi SAL 10⁻⁶ tercapai dengan ≤2/100 sampel positif sterilitas test, plus konfirmasi tidak ada kerusakan fungsional (material testing hingga dosis maksimum)

## Slide 34: LATIHAN SOAL
Apa tujuan utama penerapan Sistem Manajemen Fasilitas Pemanfaatan Nuklir menurut Perka BAPETEN No 6 Tahun 2023?
Meningkatkan keuntungan ekonomi fasilitas nuklir
Menjamin bahwa keselamatan, keamanan, dan safeguards terintegrasi dalam seluruh kegiatan
Mempercepat proses perizinan fasilitas nuklir tanpa evaluasi keselamatan
Mengurangi keterlibatan manajemen puncak dalam pengambilan keputusan keselamatan

## Slide 35: LATIHAN SOAL
2. Menurut Perka BAPETEN No 6 Tahun 2023, peran manajemen puncak dalam Sistem Manajemen Fasilitas Pemanfaatan Nuklir terutama berkaitan dengan:
Menyerahkan seluruh tanggung jawab keselamatan kepada unit K3 tanpa pengawasan
Menetapkan kebijakan, tujuan, dan memastikan tersedianya sumber daya untuk keselamatan dan keamanan
Hanya menandatangani dokumen tanpa memahami isinya
Fokus pada pencapaian target produksi dan menyerahkan urusan keselamatan kepada supervisor shift

## Slide 36: LATIHAN SOAL
3. Siapa yang memegang tanggung jawab utama atas penerapan Sistem Manajemen di fasilitas pemanfaatan tenaga nuklir menurut Perka Bapeten No 6 Tahun 2023?
Hanya unit keselamatan radiasi di fasilitas
Pimpinan puncak organisasi/pemegang izin
Pemasok peralatan dan bahan nuklir
Seluruh pekerja tanpa struktur tanggung jawab yang jelas

## Slide 37: LATIHAN SOAL
4. Dalam konteks Perka BAPETEN No 6 Tahun 2023, "budaya keselamatan" di fasilitas pemanfaatan nuklir terutama ditunjukkan oleh:
Mendorong pekerja bekerja lebih cepat meskipun harus melanggar prosedur demi target produksi
Fokus hanya pada pemenuhan persyaratan dokumen tanpa perubahan perilaku
Ketakutan pekerja untuk melaporkan kesalahan karena khawatir dihukum
Keterbukaan dalam melaporkan kejadian, pembelajaran dari kesalahan, dan komitmen semua tingkat organisasi terhadap keselamatan

## Slide 38: LATIHAN SOAL
5. Apa tujuan utama penerapan ISO 9001:2015 dalam sebuah organisasi?
Menghilangkan kebutuhan akan pengawasan manajemen atas proses bisnis
Membangun sistem yang konsisten untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan
Menjamin organisasi mendapatkan sertifikat untuk keperluan pemasaran
Memastikan produk selalu murah dibanding pesaing

## Slide 39: LATIHAN SOAL
6. Dalam pengendalian rutin proses sterilisasi radiasi berdasarkan ISO 11137, apa yang paling tepat dilakukan bila hasil verifikasi dosis menunjukkan kegagalan ?
Mengabaikan hasil dan melanjutkan produksi karena verifikasi hanya bersifat opsional
Menghentikan pelepasan produk terkait, melakukan investigasi akar masalah, dan meninjau ulang validasi serta kondisi proses
Segera meningkatkan dosis sterilisasi secara permanen tanpa analisis lebih lanjut
Hanya mengganti laboratorium penguji tanpa langkah lain

## Slide 41
B.J. Habibie Building
Jl. M.H. Thamrin 8, Jakarta 10340, Indonesia
www.brin.go.id
@brin_indonesia
@brin.indonesia
Brin Indonesia
Terima Kasih
THANK YOU